Реферат

Стеклоочиститель транспортного средства.

Применение: Очистка ветрового стекла автомобилей, автобусов и других транспортных средств.

Технический результат: Упрощение конструкции.

Сущность изобретения: Стеклоочиститель транспортного средства, содержит щетку 1 и средство приведения ее в движение, которое выполнено в виде расположенных вдоль верхней и нижней кромок стекла 2 направляющих З, в которых с возможностью возвратно-поступательного перемещения установлены ролики 4 бегунков с закрепленными на них крепежными элементами б щетки 1.

Бегунки могут быть установлены с возможностью качения по направляющим З.

Бегунки могут быть установлены с возможностью перемещения под действием сил магнитного взаимодействия с электромагнитами, подключенными к регулируемому источнику тока.

Бегунки могут быть закреплены на замкнутых гибких тягах, огибающих установленные по концам направляющих З поворотные ролики, вал, по крайней мере, одного из которых для каждой из тяг, связан с моторедуктором, установленным на кузове транспортного средства.

Стеклоочиститель может быть снабжен дополнительной щеткой 9, соединенной с основной щеткой 1 посредством гибкой спицы.

(1 с. п. ф., 4 з. п. ф. 2, эскиза.)